KANTİN TALİMATI

- Kurumun / Okulun aldığı güvenlik önlemlerine kantin personeli titizlikle riayet edecektir.

- Kantinde çalışan personel listesi ,sabıka kaydıyla beraber idareye teslim edilecek olup; idarenin bilgisi dışında kesinlikle personel çalıştırılmayacaktır.

- Kantinin hangi saatler arasında hizmet vereceği, görülecek yere asılacak,  bu saatler dışında idarenin ayrı bir izni olmadan kantinde kimse bulunmayacaktır.

- Kantin içerisinde sığara içilmeyecek olup; ayrıca temizliğe dikkat edilerek; boş karton, kağıt vs. içeride bulundurulmayacaktır.

- Kantinde, ocaklarda doğalgaz kullanılıyorsa vanalara açık- kapalı konumunu gösteren etiket yapıştırılacak olup; iş bitiminde ocaklar vanadan kapatılacaktır.

- Kantinde, LPG kullanılıyorsa tüplerde TSE damgası, firma ismi ve diğer bilgilerin eksiksiz olmasına dikkat edilecek,yıpranmış tüpler satın alınmayacak, İçeride yedek tüp bulundurulmayacaktır.Ocakla tüp bağlantısı hortumunun uzunluğunun 125 cm yi geçmemesine dikkat edilecek, hortum bağlantıları kelepçeyle muhafaza altına alınacak olup; yıpranması durumunda derhal değiştirilecektir.

- Tüp setinin yakınında kolay tutuşabilecek naylon, perde, kağıt vs. bulundurulmayacak olup; iş bitiminde ocaktan ve dedantörden tüpler  kapatılacaktır.

- Tüpler daima dik olarak tutulacak, tüplerin bitiminde biraz daha istifade edebilmek için; yan yatırılmayacak,sallanmayacak ve ılık suya konulmayacaktır.

- İçeride gaz kokusu hissedildiğinde tüpler dedantörden, (doğalgaz vanadan) derhal kapatılarak hemen kapı, pencere açılıp ortam  havalandırılacaktır. Ateş yakılmayacak,elektrik düğmeleri açıksa kapatılmayacak; kapalıysa açılmayacak; prizlere fiş takılıp çekilmeyecek;içeride cep telefonuyla konuşulmayacak;buz dolabının kapısı açılıp kapatılmayacaktır.Doğalgaz kokusunda hava; LPG kokusunda zemin süpürülecektir.(çünkü, doğalgaz havadan hafif olduğu için yukarı, LPG ise havadan ağır olduğu için zemine çöker)

- Kantinde veya yakınında her an kullanıma hazır;( tercihen karbondioksitli) yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.Bunun doğru kullanımını kantin personeli bilecek, onun  için yapılan tatbikatlara kantin personelinde katılımı sağlanacaktır.

- Kantinde,muhtemel depremlerde düşüp, devrilip tehlike oluşturabilecek cihazlar sabitlenerek gerekli önlemler alınacaktır.

- Kantinde,satılan malların hijyenik ortamda muhafaza edilmesine ve satılmasına titizlikle dikkat edilerek; son kullanma tarihleri sürekli takip edilecektir.

- Kantin ve çevresinde güvenlik,yangın ve sağlık açısından bir olumsuzluk belirtisi olması halinde;bu durum kantin personeli tarafından derhal idareye bildirilecektir.

OKUL/ KURUM MÜDÜRÜ

NOT: Bu talimat iki nüsha olarak hazırlanıp; birinci nüsha kantine asılır; diğeri ise kantin işletmecisine imza karşılığı tebliğ edildikten sonra sivil savunma dosyasında muhafaza edilir.